СОСТАВ ОБЪЕКТА

1.  Генеральный план поселения

2.  Правила землепользования и застройки

СОСТАВ ПРОЕКТА

1.  Генеральный план поселения, (две части).

2.  Обосновывающие материалы,  (две части).

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Введение	7

Раздел 1	16

описание ЦЕЛей И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	16

1.1  Цели территориального планирования	16

1.2 Задачи территориального планирования	17

Раздел 2	21

описание МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательности их выполнения	21

2.1   Территориальный прогноз социально-экономического развития	21

2.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	29

2.3 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.	30

2.3.1.	Жилые зоны	34

2.3.2.	Общественно-деловые зоны	35

2.3.3.	Производственные зоны	35

2.3.4.	Зоны сельскохозяйственного использования	37

2.3.5.	Рекреационные зоны	37

2.3.6.	Зоны  инженерных и транспортных инфраструктур	38

2.3.7.	Зоны  особо охраняемых территорий	38

2.3.8.	Зона специального назначения	40

2.4	Мероприятия по изменению границ территорий и земель	40

2.5	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	41

2.5.1. Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов.	45

2.5.2  Мероприятия по  развитию промышленности.	50

2.5.3  Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса.	51

2.5.4	Мероприятия по развитию туризма.	55

2.5.5	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	56

2.5.6	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	62

2.6  Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, использованию и охране лесов.	80

2.6.1	Мероприятия по охране воздушного бассейна:	80

2.6.2	Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта:	81

2.6.3	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:	81

2.6.4	Мероприятия по охране и восстановлению почв:	83

2.6.5	Мероприятия по охране и  защите лесов:	85

2.6.6	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:	88

2.7	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	89

2.7.1	Мероприятия по озеленению населенных пунктов:	89

2.7.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	90

2.7.3	Мероприятия по обеспечению медико-экологического благополучия населения:	91

2.8	 Мероприятия по инженерной подготовке территорий	92

2.9	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	93

2.10 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	93

2.11 Основные технико-экономические показатели Беляницкого сельского поселения                                                                                     99

Приложения                                                                                                  102

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Раздел 3

Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана

(М 1:10000)

Раздел 4

Схемы границ территорий, земель и ограничений

Схема 2. Схема функциональных зон                                                  (М 1:10000)

Схема 3. Схема административных границ                                          (М 1:10000)

Схема 4. Схема ограничений использования территорий                (М 1:10000)

Схема 5. Схема границ территорий и земель                                      (М 1:10000)

Раздел 5

Схемы границ зон планируемого размещения объектов      капитального строительства местного значения

Схема 6. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического             обеспечения                                                                                               (М 1:10000)

Схема 7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры

(М 1:10000)

Схема 8. Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания                                                                                          (М 1:10000)

Авторский коллектив.

| Ф И О | Подпись | Выполненные разделы |
| --- | --- | --- |
| Бармина И.А. – главный архитектор проекта Крыгина А.А. – руководитель группы Беликов Н.А. – инженер 3 категории Николаева А. В. - инженер 3 категории |  | ВВЕДЕНИЕ; Раздел 1: 1.1; 1.2; Раздел 2: 2.2; 2.3; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9. |
| Чумакова Г.П. - зам. Генерального директора по экономике Кузьмина И. Ю. – экономист |  | Раздел 2: 2.1; 2.4 |
| Волконская Л.М. – зав. группой дорожников. |  | Раздел 2: 2.4.2. |
| Кудрявцева Л.П. – зав. сектором по котельным установкам и охране окружающей среды |  | Раздел 2: 2.5. |
| Мачужак М.Л – главный специалист института по теплоснабжению |  | Раздел 2: 2.4.3.3. |
| Галкина Т.С. – ведущий инженер |  | Раздел 2: 2.4.3.4. |
| Синеокая И. С. – главный специалист института по водоснабжению и канализации Константинова Е. П. – ведущий инженер |  | Раздел 2: 2.4.3.1; 2.4.3.2. |
| Жданова Г.А. – зав. электротехническим сектором |  | Раздел 2: 2.4.3.5; 2.4.3.6 |

Введение

Проект генерального плана муниципального образования – Беляницкого сельского поселения  Сонковского района Тверской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом 20147 от 22.12.2008г., заключенным между МУ «Администрация Беляницкого  сельского поселения Сонковского района Тверской области» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Тверской области с ОАО «ПИ «ТВЕРЬГРАЖДАНПРОЕКТ».

Данный проект был разработан на основании Технического задания на выполнение работ по «Проекту генерального плана муниципального образования и проекта нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки» муниципального образования – Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области». Подготовка исходных данных и предложений для разработки проекта обеспечивалась Главой Сонковского района, Главой Беляницкого сельского поселения, Управлением архитектуры и градостроительства администрации Сонковского района, предприятиями и учреждениями, расположенными на территориях Сонковского района, Беляницкого сельского поселения.

Обосновывающие материалы, разработанные в составе «Проекта Генерального плана муниципального образования и проекта нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки» муниципального образования – Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области» обсуждались с участием специалистов Администрации Беляницкого сельского поселения Сонковского района, а также специалистами Администрации Сонковского района, службами Сонковского района и Бежецкого района.

Проект выполнен на электронном топографическом плане изготовленном ООО «ГЕО. ГРУПП. ПРОЕКТ»  в 2009 г. в  масштабе              М  l : 10 000.

Проект разработан  в программе «MapInfo», версия 8.0.

При разработке проекта была использована топографическая съемка с высотными отметками и др. материалы, находящиеся в спецчасти Департамента градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области.

При  создании  информационной системы в рамках разработки генерального плана и правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Сонковского района использовалась государственная картографическая  проекция  и  система  координат  МСК  69.

Основной формат данных картографической информации,  передаваемых  в цифровом   электронном   виде – ГИС  MapInfo.

В ходе работы над Генеральным планом МО Беляницкого сельское поселение было выявлено несоответствие границ кадастрового деления и границ МО по Закону Тверской области от 18.01.2005 г. № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделением их статусом городских округов, муниципальных районов». На всех схемах территориального планирования  отображены границы сельского поселения, соответствующие границам кадастрового деления. На схеме Административных границ дополнительно нанесена граница МО по Закону Тверской области от 18.01.2005 г.

В составе генерального плана Беляницкого сельского поселения выделены следующие временные этапы:

- исходный год – 2008 год;

- первая очередь генерального плана Беляницкого сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана - 2018 год;

- расчетный срок генерального плана Беляницкого сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана - 2030 год;

- перспектива генерального плана Беляницкого сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана - 2040 год.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Мероприятия по осуществлению  генерального плана осуществляются в границах поселения на основании плана реализации генерального плана поселения, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

«Проект генерального плана муниципального образования и проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки» муниципального образования – Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области» составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования муниципального образования «Беляницкое сельское поселение» и обеспечивает согласованное развитие Сонковского района, муниципального образования «Беляницкое сельское поселение» в целом и отдельных населенных пунктов, входящих в его границы.

При разработке Проекта учитывались следующие нормативные документы,  проектные  разработки, социально-экономические программы:

Нормативные документы

1.1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ (с изменениями и комментариями).

  - Земельный кодекс РФ от 25октября 2001г. № 136-ФЗ   (с изменениями и комментариями).

  - Федеральный закон  РФ от 18 июня 2001г. №78-ФЗ «О        землеустройстве» (с изменениями и комментариями).

1.4. Лесной кодекс РФ от 04.декабря 2006г.  № 200-ФЗ   (с изменениями и комментариями).

1.5. Водный кодекс РФ от 03 июня 2006г . № 74-ФЗ    (с изменениями и комментариями).

1.6. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ « Об объектах   культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

1.7. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах     организации местного самоуправления в РФ».

1.8. Федеральный закон от 18.10.2007г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты РФ в связи с совершенствованием      разграничения полномочий».

1.9.  Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и  о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные     законодательные акты РФ».

1.10. Постановление Правительства РФ от 26.04.2008г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

1.11. Постановление Правительства РФ от 24.03.2007г. № 174 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального  планирования муниципальных образований».

1.12. Постановление Правительства РФ от 25.12.2006г. № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального  планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования».

1.13. Приказ Минрегиона России от 31.01.2007г. №4 «Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования РФ».

1.14. Приказ Минэкономразвития России от 24.12.2008г. № 467 «Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения».

1.15. Закон Тверской области от 06.06.2006г. № 58-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области».

1.16. Закон Тверской области от 17.04.2006г. № 34-ЗО «Об административно- территориальном устройстве Тверской области».

1.17. Закон Тверской области от 13.04.2004г. № 22-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области».

1.18.  Законы Тверской области с № 17-ЗО по 52-ЗО от 28.02.2005г., № 93-ЗО от 21.06.2005г., №21-ЗО от 15.03.2006г.,№53-ЗО от 06.06.2006г., № 83-ЗО от 18.09.2006г., № 75-ЗО от 17.07.2007г., с № 41-ЗО по № 43-ЗОот 09.06.2009г., с № 55-ЗО по №64-ЗО от 13.07.2009г. «Об установлении изменений границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения».

1.19.Постановление Губернатора Тверской области от 31.03.2008г. № 8-ПУ «Поправки к Уставу Тверской области» (в части  административно-         территориальных единиц Тверской области).

1.20. Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг «О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности».

1.21.Постановление  Губернатора  Тверской области от 07.07.2009г. №286-па «О технических заданиях на разработку документов территориального  планирования и градостроительного зонирования».

  - Постановление Администрации Тверской  области от 13.11.2007г. № 334-па «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных     образований Тверской области, порядке подготовки изменений и   внесения  их  в такие      документы, а также о составе и порядке   подготовки планов реализации таких документов».

1.23. Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области».

1.24. Постановление  Администрации Тверской области от 20.10.1997г. № 579  Постановление утратило силу с 07.08.2007г., в связи с введением в действие Водного кодекса РФ.

№1     Перечень рек Тверской области и размеры их водоохранных зон;

№2 Перечень основных озер Тверской области с размерами водоохранных зон;

№3 Перечень водохранилищ Тверской области с размерами водоохранных зон;

№4 Перечень верховых болот, имеющих водоохранные значения;

№5 Перечень верховых болот - памятников природы с режимом заказника.

Распоряжение  Администрации Тверской области от 01.07.1996г. №749-р «О расширении и уточнении площади особо охраняемых природных территорий Тверской области».

  - Письмо Росстроя от 17.03.2006г. № СК-909/02 «О рекомендациях по подготовке правил землепользования и застройки, подготовленных Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы».

2.2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

2.3.СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.4. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.5. РДС 30-201-98 « Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях».

2.6. МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов».

2.7. СМК-РИ 01-08 «Рабочая инструкция по комплектованию и оформлению  проектной документации по планировке территорий».

2.8. МДС 15-1.99 «Методические рекомендации по разработке  порядка участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов и иных поселений».

2.9 Береговских А.Н. Управление развитием территории и градостроительная документация. Часть 1. Разработка градостроительной документации муниципальных образований. – Омск, ИТП «Град», 2008

2.10 Береговских А.Н. Управление развитием территории и градостроительная документация. Часть 3. Кому? Зачем? Какая? Нужна градостроительная документация? – Омск, ИТП «Град», 2008.

Проектные  разработки, социально-экономические программы:

- Схемой территориального планирования Тверской области, разработанной ООО «ЭНКО», г. Санкт-Петербург в 2007г.

- Схемой территориального планирования Сонковского района Тверской области, разрабатываемой ООО «Титан-Эксперт», г. Тверь (проект находится в стадии утверждения).

- Концепция  социально-экономического развития Сонковского района.

- Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы».

- Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года.

- Долгосрочная  целевая программа Тверской области «Электронная Тверская область на 2009 – 2011 годы».

- Генеральной схемой газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Тверская область», разработанной  ОАО «Промгаз», Москва, 2006 г.

- Схемы расположения памятников истории и культуры. Комитет по государственной охране объектов памятников культурного наследия Тверской области.

- «Корректура проект планировки и застройки центральной усадьбы Беляницы колхоза «Красный Октябрь», КалининЦМПИ, 1986 г.

Раздел 1

описание ЦЕЛей И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Цели территориального планирования

Главными целями подготовки генерального плана МО «Беляницкое сельское поселение» Сонковского района Тверской области являются:

1) 	создание документа территориального планирования МО «Беляницкое сельское поселение», представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до 2018года;

2) 	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) 	создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) 	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования «Беляницкое сельское поселение»;

5) 	учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) 	создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления МО «Беляницкое сельское поселение» существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) 	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8) 	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) 	подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

10) 	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

1.2 Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- проведение комплексного анализа состояния территории, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным  условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Тверской  области  и Сонковского района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения;

10) 	 повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов;

11) 	сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

12) 	оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

13) 	формирование системы общественных центров в населенных пунктах, в зонах новой жилой застройки;

14) 	обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, скотопрогонов, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

15) 	развитие общественного транспорта;

16) 	оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

17) 	реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

18) 	прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

19) 	строительство очистных канализационных сооружений;

20) 	повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

21) 	реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

22) 	развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

23) 	модернизация систем связи и информатизации;

24)	совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

25) 	сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

26) 	выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации.

Раздел 2

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Территориальный прогноз социально-экономического развития

2.1.1 Экономико-географическая оценка территории

По своей территориально-планировочной структуре Беляницкое сельское поселение является совокупностью естественных природных территорий, объектов и населённых пунктов различного масштаба и уровня урбанизации. Двадцать четыре населённых пункта поселения имеют разные функциональные и средовые характеристики.

Беляницкое сельское поселение входит в состав Сонковского муниципального района и граничит с сельскими поселениями: Горское, Гладышевское, Григорковское и городским поселением Сонково, а также с Кесовогорским, Бежецким районами. Центром поселения является село Беляницы, расположенное на расстоянии 18 км от районного центра Сонково.

Территория Беляницкого сельского поселения в границах муниципального образования в соответствии с Законом Тверской области от 18.01.2005 г. № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделением их статусом городских округов, муниципальных районов» составляет 172,30 км2.

В состав Беляницкого сельского поселения входит 24 сельских населенных пунктов: с. Беляницы, д. Ашекромино, д. Бездежи, д. Бокарево, д. Дельки, д. Истопники, д. Квасово, д. Левинское, д. Литики, д. Макариха, д. Мериново, д. Ново-Ильинское, д. Наумково, д. Озерки, д. Почеп, д. Палкино, д. Пригорки, д. Привольное, д. Рамешки, д. Рылово, д. Синево-Дуброво, д. Талашманы, д. Тимонино, д. Федоровское. Данные соответствуют приложению № 1 к закону Тверской области от 28.02.2005 № 46-30.

Экономической специализацией поселения является сельское хозяйство (молочно-мясное животноводство). Перспективой развития экономики Беляницкого сельского поселения является главным образом развитие сельского хозяйства, но также целесообразно развитие промышленности.

2.1.2 Прогноз численности населения

По данным Росстата на 01.01.2010 г. на территории поселения проживало 1052 человек. Перечень населенных пунктов в составе Рунского сельского поселения с указанием площадей их территорий в существующих и проектных административных границах, а так же с указанием существующей и проектной численности населения представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующее и проектное положение показателей площади и численности населения населенных пунктов Беляницкого сельского поселения

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Площадь в административных границах, кв. м. | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект | 01.01.2010 г. | проект |
|  | Беляницкое с/п | 759,32 | 865,87 | 1052 | 1944 |
| 1 | Ашекромино | 0,94 | 0,94 | - | - |
| 2 | Беляницы | 127,79 | 139,78 | 596 | 639 |
| 3 | Бездежи | 14,67 | 14,67 | - | 7 |
| 4 | Бокарево | 14,67 | 14,68 | - | 17 |
| 5 | Дельки | 4,46 | 10,46 | 6 | 22 |
| 6 | Истопники | 6,46 | 9,46 | - | 14 |
| 7 | Квасово | 21,01 | - | - | - |
| 8 | Левинское | 24,86 | 38,78 | - | 66 |
| 9 | Литики | 5,54 | 5,54 | 2 | 7 |
| 10 | Макариха | 28,28 | 34,47 | 68 | 106 |
| 11 | Мериново | 32,59 | 34,65 | 18 | 40 |
| 12 | Ново-Ильинское | 21,58 | 23,71 | 63 | 95 |
| 13 | Наумково | 5,13 | 8,24 | 13 | 24 |
| 14 | Озерки | 9,43 | 14,87 | 7 | 17 |
| 15 | Почеп | 0,50 | 0,50 | - | - |
| 16 | Палкино | 40,40 | 46,83 | 2 | 68 |
| 17 | Пригорки | 90,86 | 112,65 | 102 | 175 |
| 18 | Привольное | 122,09 | 152,14 | 61 | 243 |
| 19 | Рамешки | 3,09 | 5,83 | - | 8 |
| 20 | Рылово | 41,20 | 42,42 | 23 | 96 |
| 21 | Синево-Дуброво | 53,36 | 56,39 | 18 | 97 |
| 22 | Талашманы | 45,74 | 51,39 | - | 75 |
| 23 | Тимонино | 14,24 | 14,52 | 3 | 22 |
| 24 | Федоровское | 30,43 | 32,95 | 70 | 106 |

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над генеральный планом Беляницкого сельского поселения. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.
 	Для определения дальнейшего развития Беляницкого поселения перспективная численность населения была рассчитана на долгосрочную перспективу с помощью двух методов: трудового баланса  с учётом оптимистического варианта развития и статистического метода на основе пессимистического варианта. Но следует учитывать, что в связи с недостаточностью данных и невозможностью учесть все необходимые факторы, полученные результаты не могут считаться полностью достоверными.

1. Метод трудового баланса (оптимистический вариант развития).

Перспективная численность населения устанавливается в зависимости от двух основных факторов – предполагаемых масштабов народнохозяйственного развития поселения и величины трудовых ресурсов, т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном производстве.

Население, участвующее в общественном производстве можно подразделить на две группы:

- градообразующую, включающую трудящихся предприятий,

учреждений и организаций градообразующего значения;

- обслуживающую, включающую трудящихся предприятий и

учреждений обслуживания населения.

На первую очередь и на перспективу градообразующая группа будет складываться в данном сельском поселении из трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве и промышленности (табл.2).

Перспективная численность населения была рассчитана по формуле:

;

Таблица 2

Группы населения Беляницкого сельского поселения

|  | Обозначение | На настоящий момент | На первую очередь | На перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Градообразующая группа, чел. | А | 264 | 664 | 836 |
| Обслуживающая группа, % | Б | 6,4 | 9 | 19 |
| Удельный вес населения в трудоспособном возрасте, % | Т | 61 | 63 | 65 |
| Удельный вес неработающих женщин в трудоспособном возрасте, % | а | - | 5 | 5 |
| Удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | - | 2 | 1 |
| Удельный вес работающих пенсионеров, % | m | - | 4,6 | 3 |
| Численность населения, чел. | Н | 1052 | 1287 | 1944 |

Стоит отметить, что  удельный  вес  учащихся  в  трудоспособном возрасте (b), обучающихся с отрывом от производства, не учитывался, в связи с отсутствием каких либо высших и средних специальных учебных заведений на территории сельского поселения.

С учётом возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов перспективная численность населения была рассчитана по методу трудового баланса и составила на первую очередь 1287 человек, а на перспективу 1944 человек. В результате произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что  с учётом оптимистического варианта развития через 30 лет численность населения Беляницкого сельского поселения увеличится почти в 2 раза.

2. Статистический метод (пессимистический вариант развития).

Статистический метод основывается на данных о естественном и механическом приросте населения за определенный анализируемый период и предположении о сохранении выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени.

Расчёт производился по формуле:
Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)t , где

Sн+t - расчетная численность населения через t лет, человек;
 	Sн - численность населения на начало планируемого периода, человек;
 	t - число лет, на которое прогнозируется расчет; 
 	Кобщ. пр - коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, промилле (‰).

Для расчета проектом использованы данные о численности населения, естественном и механическом движении населения по Беляницкому сельскому поселению за 2004-2008 гг.

По состоянию Росстата на 01.01.2010 года численность населения Беляницкого сельского поселения составила 1052 человек. Численность населения на первую очередь строительства до 2018 г. составит 998 человек, на долгосрочную перспективу (30 лет) генерального плана до 2040 г. составит 895 человек.

Из проведенного расчета при условии неразвивающейся экономики, можно сделать следующие выводы. В течение следующих десяти лет  следует ожидать уменьшение общей численности населения в целом примерно на 5%. В течение следующих тридцати лет при сохранении существующей естественной и миграционной убыли общая численность населения сельского поселения уменьшится в целом примерно на 9%. Но нужно отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.

Главной причиной уменьшения численности населения в поселении является естественная убыль, в частности низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности, но также велика роль механического движения населения в другие города и области.

Единственным возможным условием сохранения численности населения на настоящем уровне является привлечение молодого населения в сельское поселение, то есть увеличение численности населения возможно лишь за счёт миграционного прироста населения.

Таким образом, изменение численности Беляницкого сельского поселения может происходить в соответствии с тремя возможными вариантами развития поселения – оптимистическим, оптимальным и пессимистическим (табл.3).

Таблица 3

Прогнозная численность населения Беляницкого сельского поселения

| Варианты развития поселения | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Оптимистически вариант | 1287 | 1944 |
| Оптимальный вариант | 1142 | 1420 |
| Пессимистический вариант | 998 | 895 |

Вполне естественно, что пессимистический вариант не должен являться основой для разработки Генерального плана, целью которого является разработка оптимальной стратегии развития Беляницкого сельского поселения посредством создания рациональной пространственной организации его территории, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие на долгосрочную перспективу. Таким образом, принимая во внимание последние общероссийские тенденции развития страны в целом, и анализа потенциала к развитию Беляницкого поселения в основу для разработки Генерального плана были положены основные положения оптимистического сценария. Все последующие разработки и проектные предложения будут рассматриваться с учётом выбора этого варианта.

2.1.3 Развитие системы расселения

Плотность населения в Беляницком сельском поселении составляет 6,1 чел/км2, что меньше среднеобластного значения на 63% (16,4 чел/км2) и на 36% среднего по району (9,5 чел/км2). В перспективе, с учетом оптимистического варианта развития поселения данных показатель составит 11,3 чел/км2.

В составе Беляницкого сельского поселения сейчас 24 деревни, где проживает 1052 человека. В административном центре поселения – селе Беляницы –  проживает 596 человек, что составляет 56,7 % от всей численности населения сельского поселения.

Село Беляницы является самым большим населённым пунктом на территории сельского поселения и относится к категории крупных.

В структуре сельского поселения преобладают мельчайшие населённые пункты с численностью населения от 1 до 10 человек (6 деревень или 25 % от количества всех населённых пунктов). К мелкоселённым пунктам с численностью населения от 11 до 25 человек относится дер. Мериново, дер. Наумково, дер.Рылово, дер. Синево-Дуброво . В таблице 1 представлены все населенные пункты сельского поселения и количество человек, проживающих в них.

К средней категории относятся деревни Макариха, Ново-Ильинское,  Фёдоровское, Привольное  с численностью населения 26-99 человек. К большим населённым пунктам (100-500 чел.) относится деревня Пригорки и Беляницы. Количество так называемых «мёртвых» деревень в 2010 г. увеличилось и составило 8 (33,3%): к Ашекромино, Истопники, Почеп, Рамешки, Бокарево, Бездежи добавились деревни Квасово, Левинское и Талашманы. Также за год понесли незначительные потери (от 1 до 5 человек) в численности деревни Дельки, Наумково, Синево-Дуброво, Рылово, Макариха и Фёдоровское, а увеличение населения наблюдается в Пригорках, Ново-Ильинском (на 3 человека), Привольном (на 9 человек) и Беляницах (на 23 человека). В  населённых пунктах Ашекромино, Истопники, Почеп, Рамешки и Бокарево отсутствует какое-либо население.

С 2003 года и до 2005 года  в Беляницком сельском поселении наблюдался рост численности населения (321 человек), а с 2005 г. спад (182 человека).

Половозрастная структура большинства населённых пунктов сельского поселения характеризуется преобладанием людей среднего возраста: от 25 до 60 лет (45,9% от численности населения сельского поселения или 500 человек) с доминированием мужского населения.  Молодое население составляет 31% от численности всего населения (338 человек), из них 12,8% (140 человек) – в возрасте до 15 лет. В деревнях Фёдоровское и Мериново преобладает население старшего возраста (более 60 лет).

В дальнейшем планируется развитие населённых пунктов: Беляницы, Бездежи, Бокарево, Дельки, Истопники, Левинское, Литики, Макариха, Мериново, Ново-Ильинское, Наумково, Озерки, Палкино, Пригорки, Привольное, Рамешки, Рылово, Синево-Дуброво, Талашманы, Тимонино, Федоровское. На перспективу не предусматривается развитие нежилых населенных пунктов: Почеп, Ашекромино, но заселение этих населенных пунктов генеральным планом не ограничивается. Населенный пункт Квасово, на сегодняшний день нежилой, заселению не подлежит, т.к. находится в зоне действия скотомогильника.

2.2  Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас. Генеральным планом предлагается:

- переход развития населенных пунктов к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территорий;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- организация общественных центров развивающихся населенных пунктов, насыщение их объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

2.3 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ разработаны карты зонирования территории Беляницкого сельского поселения и установлены ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

С учетом ограничений на использование территорий определено функциональное назначение и интенсивность использования каждой территориальной зоны, для исключения чрезмерной концентрации населения в одной деревне и производства, загрязнения окружающей природной среды; охраны и использования особо охраняемых природных территорий, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий в границах сельского поселения, увязанностью с границами зон с красными линиями, юридическими линиями (границами единиц земельного кадастра), административными  границами, полосами отводов, границами основных землевладений  и землепользователей.

Разработка карт (схем) зонирования территории сельского поселения построена с соблюдением принципа преемственности и развития принятых ранее предложений.

Проектом генерального плана выделены границы функциональных зон:

- жилых зон (для проживания населения: индивидуальные дома с приусадебными участками не выше 2 – 3 этажей);

- общественно-деловых зон (для размещения объектов административного, делового, общественного, коммерческого назначения, объектов культуры, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения и соцобеспечения, учебных и дошкольных учреждений, общежитий);

- производственных  зон (промышленное производство, склады, тракторные станции);

- зоны сельскохозяйственного использования (с/х предприятия, тепличные предприятия, овощехранилища, территории для ведения с/х производства и др.);

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур (объекты для обслуживания сельского поселения);

- зоны рекреационного назначения (зоны дач, зоны активного отдыха, зоны природного ландшафта) и др. с отображением параметров  планируемого развития этих зон;

- зоны особо охраняемых территорий (земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение);

- зоны специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки бытовых отходов).

Границы зон военных или иные зоны режимных территорий (негативного и техногенного характера) разработаны в отдельном томе данного проекта.

Схемы охранных зон памятников истории и культуры (архитектуры, археологии) и зон археологического надзора на данное поселение ОАО «ПИ» Тверьгражданпроект» не разрабатывались.

Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию и упорядочение использования земельных участков. При этом увязаны инвестиционные зоны с уже сложившейся экономической ситуацией,  для улучшения жизнедеятельности населения.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Изменение площадей функциональных зон представлено в таблице 4.

Таблица 4

Изменение площадей функциональных зон

| № п/п | Название зоны | Ед. изм. | Современное состояние 2010 г. | Перспектива 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона (индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками) | га | 145,84 | 467,43 |
| 2 | Общественно-деловая зона | -//-//- | 13,41 | 19,09 |
| 3 | Производственная зона | -//-//- | 14,16 | 59,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов | -//-//- | 14,16 | 59,66 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | -//-//- | 280,84 | 418,23 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | -//-//- | 33,55 | 104,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | зеленые насаждения общего пользования (в СНП) | -//-//- | 32,46 | 66,39 |
| 5.2 | зона спортивно-оздоровительных рекреационных объектов и объектов отдыха (лечебницы, санатории, базы отдыха, стадионы и т.д.) | -//-//- | 1,09 | 30,8 |
| 5.3 | зона рекреационных объектов (парки, скверы, пляжи) | -//-//- | 0,00 | 7,44 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | -//-//- | 9 339,65 | 8 890,27 |
| 6.1 | Для ведения сельскохозяйственного производства | -//-//- | 9 245,76 | 8 754,56 |
| 6.2 | Зона сельскохозяйственных предприятий | -//-//- | 93,89 | 135,71 |
| 7 | Зона специального назначения | -//-//- | 6,02 | 9,05 |
| 8 | Лесные земли | -//-//- | 7 363,05 | 7 228,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | зона земель ГЛФ | -//-//- | 834,38 | 834,38 |
| 8.2 | зона земель лесной и древесно-кустарниковой растительности | -//-//- | 6 378,80 | 6 243,91 |
| 8.3 | зона воспроизводства леса | -//-//- | 149,87 | 149,87 |
| 9 | Зона под водными объектами | -//-//- | 33,48 | 33,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | болота | -//-//- | 12,48 | 12,48 |
|  | Итого: |  | 17 230 | 17 230 |

2.3.1 Жилые зоны

Для создания комфортной среды жизнедеятельности населенного пункта генеральным планом предусмотрено:

- направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- упорядочения транспортного каркаса застроенной территории;

- дальнейшее формирование  жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения;

- увеличение объемов благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда;

- ликвидация (вынос, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, оказывающих негативное воздействие и несоответствующих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

2.3.2 Общественно-деловые зоны

С целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения генеральным планом закреплено:

- развитие объектов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

- наиболее крупные общественно-деловые зоны выделены в населенных пунктах Беляницы, Пригорки, Привольное.

2.3.3 Производственные зоны

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

Проектом предложено развитие производственных зон: с. Беляницы, Пригорки. Проектные производственные зоны: д. Талашманы – предприятия по производству мясной продукции и производству растительного (льняного) масла.

2.3.4 Зоны сельскохозяйственного использования

Зона формируется  из  существующих  сельхозугодий, включая  участки, предоставленные для ведения крестьянско-фермерского  и личного подсобного хозяйства,   животноводства, садоводства, сенокошения и иной сельскохозяйственной деятельности. Данная зона является основной для данного сельского поселения.

Проектом предусмотрена реконструкция некоторых действующих на сегодняшний день с/х предприятий (фермы по содержанию крупного рогатого скота) в населенных пунктах Макариха, Федоровское, Ново-Ильинское. Здесь предлагается уменьшить поголовье скота, т.к. на сегодняшний день санитарно-защитная зона от предприятия перекрывает существующую жилую застройку. Чтобы компенсировать недостающие площади и создать условия для дальнейшего развития производств, выделяются новые производственные зоны для строительства  и развития с/х предприятий.

2.3.5 Зона рекреационного назначения

Для создания экологически благоприятного климата в населенных пунктах решениями генерального плана предусмотрено:

- устранение признаков деградации, нарушений ландшафта и растительности на природных территориях;

- ликвидация на территориях природного комплекса объектов, не отвечающих требованиям охраны и использования указанных территорий;

- формирование целостной системы природного комплекса и населенных пунктов.

Рекреационные зоны генеральным планом подразделяются на:

- зоны зеленых насаждений общего пользования во всех населенных пунктах;

- зоны спортивно-оздоровительных рекреационных объектов и объектов отдыха. Недалеко от д. Синево-Дуброво выделена зона для строительства базы отдыха по типу «русская усадьба». Вариант организации территории базы отдыха: застройка деревянными коттеджами, сыроварня, конюшня на 20 лошадей, банный комплекс и др. вспомогательные постройки. Также выделены зоны для строительства спортивных объектов в наиболее развивающихся населенных пунктах: Беляницы, Пригорки, Привольное.

- зоны рекреационных объектов - организация скверов в крупных населенных пунктах (с. Беляницы, Пригорки, Привольное), организация пляжей в местах, пользующихся популярностью у населения и туристов (как в населенных пунктах, так и вне их границ), с целью сохранения экосистем водоемов, сохранения экологической привлекательности сельского поселения, снижения потока неорганизованных туристов.

2.3.6 Зоны  инженерных и транспортных инфраструктур

Проектом генерального плана выделены зоны существующих объектов, сделаны предложения по развитию зон для новых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

2.3.7 Зоны  особо охраняемых территорий

Создание проектов зон охраны является действенным инструментом адаптации историко-культурного наследия к современным условиям урбанизации. Зоны охраны - универсальный планировочный, юридический культуро-охранный документ, обеспечивающий устойчивое земле- и природопользование, первая стадия ландшафтного планирования, различные функциональные зоны имеют свои правила охраны.

Зоны особо охраняемых территорий включают в себя территории объектом историко-культурного назначения (таблица 5). Экспликация объектов культурного наследия соответствует экспликации объектов на основном чертеже Генерального плана.

Таблица 5

Экспликация объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование | Кат. охраны | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Тихвинская, 1775-1784 гг. | Ф | д. Синево-Дуброво |
| 2 | Ограда с воротами, кон. XVIII в. | Ф | д. Синево-Дуброво |
| 3 | Деревянная ветряная мельница-маслобойная, пол. XIX в. | Ф | д. Пригорки |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 4 | Церковь Троицы, 1867 г.п. | - | с. Беляницы |
| 5 | Могила комиссара г. Бежецка Скворцова П. Ф | - | с. Беляницы |
| 6 | Сарай пожарный нач. XX в | - | д. Пригорки |
| 7 | Школа, в которой в 1938-1940 г.г. учился Герой Советского Союза Артамонова В. В. | - | д. Пригорки |
| 8 | Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза В.В. Артамонов | - | д. Рылово |

Генеральным планом обращается внимание, что для данных памятников, на первую очередь, для церкви Тихвинская в д. Синево-Дуброво, рекомендуется при содействии Комитета по государственной охране объектов памятников культурного наследия Тверской области, разработать проект охранных зон. Необходимо срочно выделить средства на реставрацию Тихвинской церкви в д. Синево-Дуброво, ветряной мукомольной мельницы и пожарного сарая в д. Пригорки. Данные объекты являются украшением и достоянием не только Беляницкого поселения, но и Сонковского района в целом.

На данный момент утвержденные проекты охранных зон объектов культурного наследия на территории Беляницкого сельского поселения отсутствуют.

2.3.8 Зона специального назначения

Проектом генерального плана выделены зоны от существующих объектов специального назначения (скотомогильники в районе населенных пунктов Литики, Квасово, Тимонино, кладбищ в населенных пунктах Беляницы, Синево-Дуброво, Пригорки, бнп Глазово), выделены зоны от проектируемых объектов специального назначения (кладбище в районе бнп Глазово предполагается на перспективу расширить).

2.4 Мероприятия по изменению границ территорий и земель

В результате предложенного функционального зонирования произошли изменения границ территорий и, как следствие, категорий земель в границах  муниципального образования Беляницкое сельское поселение (табл. 6,7).

Таблица 6

Изменение площадей различных категорий земель

| № п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующая | проектная |
| 1 | Земли населенных пунктов | 759,32 | 865,87 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15367,11 | 15229,52 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 235,71 | 259,31 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,00 | 7,44 |
| 5 | Земли запаса | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Земли водного фонда | 33,48 | 33,48 |
| 7 | Земли лесного фонда | 834,38 | 834,38 |
|  | Итого: | 17230,00 | 17230,00 |

Таблица 7

Перевод земель из одной категории в другую

| Перевод земель В категории (+) | Перевод земель ИЗ категорий (-) | Итого: |
| --- | --- | --- |
|  | НП | СХ | ПРОМ | ООТО | З | ВФ | ЛФ |  |
| НП |  | 118,70 | 8,86 |  |  |  |  | 127,56 |
| СХ | 21,01 |  | 5,08 |  |  |  |  | 26,09 |
| ПРОМ |  | 37,54 |  |  |  |  |  | 37,54 |
| ООТО |  | 7,44 |  |  |  |  |  | 7,44 |
| З |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 21,01 | 163,68 | 13,84 |  |  |  |  | 198,63 |

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается Земельным кодексом РФ и Федеральным законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»

2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

При разработке проектов планировок обязательно учитывать основные зоны регламентированного градостроительного использования территории:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и приняты в соответствии с  Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65). Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим  требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до 10 км - в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0.5 км2, устанавливается в размере  – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположения в границах болот проточных и сточных озёр и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное  значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях  населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

2. Зона подтопления.

По данным ГУ «Тверской ЦГМС» от 05.03.2010г (см. Приложение): оз. Мутное находится в бассейне реки Ретуня (приток второго порядка реки Молога с правого берега), в фондовых материалах Росгидромета не упоминается. В пределах Тверской области на правобережной водосборной площади Мологи озер естественного происхождения – аналогов для озера Мутное – очень немного, данных по уровенному режиму по ним нет. Имеются сведения по озерам, расположенным в бассейне реки Волчина – левобережный приток Мологи: многолетняя амплитуда колебания уровня в озерах бассейна реки Волчина 0,7 -1,0 м.

3. Придорожные полосы автомобильных дорог.

Придорожные полосы от автодорог III-IV категории приняты – 50 м, от  автодорог V категории приняты – 25 м на основании ст. 26  Федерального закона № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007г.

Расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до застройки – 50 м, до садоводческих товариществ – 50 м (в соответствии со СНиП 2.05.02. – 85 и СНиП 2.07.01 – 89*).

4. СЗЗ железной дороги.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от железных дорог СЗЗ шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

5. СЗЗ от сооружений водного транспорта (пристани, причалы, пирсы). СЗЗ от  причалов– 50 м в соответствии с СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03.

6. СЗЗ от инженерно-технических объектов.

- СЗЗ от котельных – 50 м

- СЗЗ от водозабора:

I  пояс – 30 - 50 м; II пояс, III пояс – расчетные в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02.

7. Охранные коридоры коммуникаций (газопровод, ЛЭП).

Охранные зоны газопровода высокого давления – 7 м до фундаментов зданий и сооружений в жилой застройке; и в виде просек шириной 6 м (по 3 м с каждой стороны газопровода) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, состоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

ЛЭП до 20 кВ – 10 м

ЛЭП 35 кВ – 15 м

ЛЭП -110 кВ –20 м

8. СЗЗ от объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

СЗЗ от объектов и производств агропромышленного комплекса   и малого предпринимательства приняты в соответствии с СанПин  2.2.1/2.1.1.1200 03:

- от ферм с содержанием животных до 50 голов – СЗЗ = 50 м.

- от ферм с содержанием животных до 100 голов – СЗЗ = 100 м.

- от ферм с содержанием крупного рогатого скота до 1200 голов, свинофермы до 4 тыс. голов, фермы овцеводческие на 5 – 30 тыс.голов     – СЗЗ = 300 м.

- от МТС – 300 м.

- от  лесопильного производства, производства  деталей деревянных изделий СЗЗ=100 м.

- от хранилищ овощей – СЗЗ = 50 м.

- от зернохранилища – СЗЗ = 50 м.

9. СЗЗ от карьеров песка, глины.

СЗЗ = 100 м от карьеров, принята в соответствии с СанПин   2.2.1/2.1.1.1200 03

10. СЗЗ от полигона ТБО и промышленных отходов.

СЗЗ=1000 м  в соответствии с Сан Пин 2.2.1/2.1.1.1200.03.200 03.

11. Зоны месторождений полезных ископаемых.

В соответствии с Законом РФ   «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89, п 9.2 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Режим использования территорий регламентируется отраслевыми документами.

12. СЗЗ от территории спец. назначения (кладбищ, братских могил).

В соответствии с Сан Пин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ от сельских кладбищ принята 50 м; братских могил – 50 м.

13. Зона охраны памятников истории, культуры, архитектуры и    градостроительства.

В соответствии с Законом №73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории  устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия,

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

2.5.1. Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов

2.5.1.1 Жилищный фонд и жилищное строительство

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильём – важнейший фактор социальной политики. Необходимо:

- реконструкция существующего, ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- создание условий для строительства индивидуальных жилых домов с выделением земельного участка;

- повышение плотности застройки по всем жилым кварталам населенных пунктов путем упорядочивания линии застройки;

- использование для застройки на первую очередь территорий, неосвоенных прежде в границах населенных пунктов.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м²/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

На перспективу предусмотрено уплотнение и расширение границ существующих населённых пунктов. К 2030 году с учётом увеличения постоянного населения, а также временного, планируется строительство 77640 кв.м. жилищного фонда на 647 участка (размер одного дома предположительно составляет 120 кв.м.). На основном чертеже показаны участки под ИЖС на первую очередь и на перспективу. Суммарная площадь выделенной проектной жилой зоны составляет 3230100 кв. м, что дает возможность для строительства 647 индивидуальных домов с приусадебными участками.

2.5.1.2 Социальное обслуживание населения

Главным центром социального обслуживания населения является село Беляницы. Здесь находится основная общеобразовательная школа, число учащихся которой с 2004 г. снизилось на 40 человек и в 2008 г. составило 80 человек. Вторая школа, находящаяся в деревне Пригорки, закрыта с 1 сентября 2010 г. Детских садов на территории сельского поселения нет, что является негативным фактором для привлечения и закрепления молодого населения. Необходимо открытие детского сада, возможно на базе одной из школ, что позволит увеличить финансирование образовательного учреждения, усилить кадровый состав и улучшить качество учебно-воспитательной работы. Должна быть налажена регулярная транспортная доставка детей в школу.

Спортивные сооружения в сельском поселении могут быть объединены со школьным спортзалом.

В настоящее время центром торгово-бытового обслуживания является административный центр – с. Беляницы. Для обслуживания мелких населённых пунктов целесообразно  предусматривать развитие передвижных форм обслуживания населения.

Количество библиотек в поселении также две – в с. Беляницы и дер. Пригорки. Также в селе Беляницы находятся действующие клуб на 50 посадочных мест и дом культуры на 250 мест.

На территории поселения действуют три медицинских учреждения:

1.Дом сестринского ухода (с. Беляницы).

2.ФАП (с. Беляницы).

3.ФАП (дер. Пригорки).

Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Также на территории Беляницкого сельского поселения находится три магазина «Продукты»  в селе Беляницы и в деревнях Макариха и Пригорки. Для обслуживания мелких населённых пунктов целесообразно  предусматривать развитие передвижных форм обслуживания населения.

В перспективе с учётом оптимистического варианта развития Беляницкого сельского поселения планируется развитие предприятий социальной сферы. Для этого необходимо проведение  следующих мероприятий:

- реконструкция клубов и домов культуры (до 760 мест);

- организация предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (в т.ч. магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе);

- организация физкультурно-спортивных сооружений;

- организация бассейна;

- организация пунктов медицинского обслуживания;

- организация учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений (отделение Сбербанка на одно операционное место) в с. Беляницы;

- организация комбината бытового обслуживания с химчисткой и прачечной в с. Беляницы;

- организация бани на 10 мест в с. Беляницы;

- организация нового кладбища.

Образование:

- строительство детского сада  с ясельными группами в с. Беляницы на 100 мест;

- строительство детского сада с ясельной группой в дер. Пригорки на 50 мест;

- реконструкция общеобразовательной школы (увеличение количества мест на 100) в с. Беляницы.

Здравоохранение:

- реконструкция пунктов медицинского обслуживания, открытие аптечных киосков на их базе.

Управление, спорт, культура:

- реконструкция здания клуба, в котором сейчас располагается администрация сельского поселения, приспособление данного здания для полноценной работы и размещения в нем административного аппарата сельского поселения;

- капитальный ремонт здания почты, организация отделения Сбербанка на одно операционное место:   с. Беляницы;

- строительство крытого спортивного комплекса: с. Беляницы, д. Пригорки;

- реконструкция здания библиотеки, клуба,  в д. Пригорки;

- обязательное создание современных спортивных и игровых площадок во всех населенных пунктах Беляницкого сельского поселения.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- организация предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (в т.ч. магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе):

- создание общественного центра с рыночной площадью, торгово-развлекательным комплексом (включающего в себя зал для кинопоказов и проведения дискотек на 250 человек, кафе-столовая, Интернет – кафе на 20 человек, мини- мастерские по бытовому обслуживанию населения, площади для торговли, парикмахерскую на 2 раб. места): с. Беляницкое;

- досуговый центр, Интернет – кафе на 20 человек, торговые павильоны: д. Привольное;

- Кафе-столовая, магазин: д. Бокарево, д. Пригорки;

- магазин: д. Палкино, д. Мериново, д. Ново-Ильинское, д.Талашманы.

Коммунальное обслуживание:

- строительство банного комплекса (баня на 10 мест, пункт приема химчистки, прачечная самообслуживания) д. Пригорки;

- реконструкция банного комплекса в с. Беляницы;

- строительство пожарной части на 1 а/машину д. Привольное;

- строительство (согласно проекту генерального плана с. Беляницы) пожарной части на 2 а/м.

- развитие на перспективу  кладбища в районе бнп Глазово.

2.5.2 Мероприятия по развитию промышленности.

Промышленных предприятий на территории Беляницкого сельского поселения нет, но в перспективе возможно их строительство.

На базе существующего цеха по приёму и переработки молока целесообразно создание конечной стадии производства продукции СПК «Красный Октябрь», а также организация будущего свиноводческого комплекса, по образцу инвестиционного проекта мясокомбината ЗАО «Дмитрогорское». Таким образом, стало бы возможно производство конечной мясной и молочной продукции без переплаты посредникам, что повысило бы рентабельность деятельности СПК «Красный Октябрь» и свиноводческого комплекса.

Предприятие по производству молочной продукции предлагается проектировать на перспективной площадке, выделенной для постепенного выноса производственной зоны с. Беляницы в западном направлении, т. к. в дальнейшем, при развитие производства СЗЗ от данной производственной территории может перекрыть существующую застройку. На сегодняшний день СЗЗ перекрывает часть общественного центра и часть жилой застройки.

Также возможно строительство небольшого предприятия по производству сыров в деревне Синево-Дуброво на основе инвестиционного проекта Fattoria del sole (Солнечная ферма) в селе Медном Тверской области. На базе данного предприятия возможно строительство небольшой туристической базы с размещением туристов в индивидуальных коттеджах и небольшой конноспортивной базы, ориентированной на проведение верховых прогулок, конных туристских маршрутов, обучение молодежи верховой езде. Организация экскурсий по сыроварне, дегустация сыров, конные прогулки, - всё  это способствовало бы развитию агротуризма в сельском поселении.

Также видится целесообразным строительство небольшой пекарни в д. Макариха, которая могла бы обеспечить хлебобулочными изделиями не только Беляницкое поселение, но и смежные с ним районы (Кесовогорский). Это позволило бы сократить затраты на транспортировку изделий и в полной мере удовлетворить потребности населения.

Строительство промышленных предприятий по переработке продукции «Красного Октября» таких, как мини-пекарня, мясокомбинат, предприятие по производству льняного масла (при возобновлении посевов под лён-долгунец) и предприятия по производству сыров, обеспечило бы спрос на продукцию сельскохозяйственной отрасли и стимулировало бы её дальнейшее расширение.

На перспективу в Беляницком сельском поселении планируется:

- Организация цеха по переработке и производству мясной продукции в дер. Талашманы.

- Организация цеха по производству льняного масла в дер. Талашманы (при возобновлении посевов льна).

- Организация завода по переработке молочной продукции в с. Беляницы.

- Организация небольшой сыроварни в дер. Синево-Дуброво.

- Организация небольшой пекарни в дер. Макариха.

2.5.3  Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса.

Наиболее оптимальным вариантом развития Беляницкого сельского поселения является развитие сельского хозяйства.

Сельское хозяйство в поселении имеет две развивающиеся примерно на одном уровне по объёмам производства специализации – животноводство (57%) и растениеводство (43%). Посевная площадь в поселении составляет 4839 га, из которых засевается картофелем и зерновыми 1876 га (39 % от всей площади).

На территории поселения находятся три сельскохозяйственных предприятия, два из которых – колхоз «Рассвет» и колхоз «имени Максима Горького» - находятся в состоянии банкротства.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Красный Октябрь» является финансово-устойчивым и стабильно развивающимся предприятием. Основная специализация предприятия – молочно-мясное производство и растениеводство, а также элитное семеноводство яровых. Численность рабочих на предприятии составляет 275 человек. Имеется 3056 голов крупного рогатого скота и 180 голов свиней.

В 90-е годы из-за сокращения производства колхоз перестал выращивать лён, на котором частично специализировался ранее. Следует сказать, что некоторые иностранные компании готовы сотрудничать с тверскими организациями, которые занимаются переработкой и выращиванием льна. Также, следует отметить, что в посёлке Сонково находится завод по переработке льна, что может позволить обеспечить спрос на лён и его быструю транспортировку. Хотя лён очень истощает почву (посевы его должны повторяться на одном месте через 7 лет), широкое использование удобрений торфа, сапропеля и посевов клевера помогут восстановить плодородие почвы. Однако большинство компаний не готовы выступить в роли инвесторов из-за долгого периода окупаемости льноводческой отрасли. Несмотря на это, льноводческий комплекс все же прибылен. Максимальная прибыль от переработки льна будет достигнута не менее, чем через 10 лет. Выращивание льна очень перспективное направление: льнопродукция активно используется, прежде всего, в медицине, в производстве одежды, тканей и ценится во всем мире. Поэтому следует также возобновить посевы под лен-долгунец.

В хозяйствах, занимающихся выращиванием льна, распространены полевые семи-девятиполевые севообороты: одно-два поля занимает картофель, одно – лён, остальные – многолетние травы и зерновые. Тем самым создаётся кормовая база для молочного животноводства.

Также видится перспективным развитие семеноводства картофеля. Картофель является как продовольственной, так  и технической культурой – для производства крахмала, спирта и т.д. В больших количествах картофель используется на корм скоту. Для развития семеноводства картофеля необходимо восстановить систему севооборотов, которая позволит оптимизировать условия для формирования высокой продуктивности сельскохозяйственных культур и обеспечения высокой окупаемости удобрений. Картофель является хорошим предшественником для столовых корнеплодов, капусты, лука, огурцов. Картофель лучше размещать после озимых зерновых, яровых зерновых и зернобобовых и по пропашным (корнеплодным) культурам, многолетним травам, например, клеверу.

Необходимо использовать опыт современных агрофирм России, которые вышли на конкурентоспособный уровень с мировыми производителями высококачественного семенного и продовольственного картофеля с использованием современных технологий. Агрофирмы Чувашии, Татарии, Белгородской области и других регионов России, занимающиеся производством семенного картофеля, достигают урожайности 350-400 ц/га, с постоянным обновлением семенного фонда, с 64 основными нематодоустойчивыми сортами, включенными в Государственный реестр селекционных достижений, в том числе из Голландии, Германии и Финляндии.

Для сохранения и повышения почвенного плодородия следует предусмотреть развитие естественных воспроизводительных сил почвы, агротехнических и биологических направлений решения проблемы (ротационные севообороты, сидеральные пары, применение в качестве удобрений соломы), расширение посевов бобовых культур и многолетних трав.

Также в Беляницком сельском поселении возможно развитие овощеводства закрытого грунта.

Одним из вариантов развития СПК «Красный Октябрь» может быть объединение с другими колхозами, которые на настоящий момент находятся в стадии банкротства, или выкупа их производственных мощностей и земель. Это позволило бы значительно расширить земли предприятия, увеличить объёмы производства и количество рабочих мест.

Рядом с деревней Пригорки на площади в 59,6 га в ближайшей перспективе планируется размещение свиноводческого комплекса на 2400 голов свиноматок. Данное предприятие предоставит 100-120 рабочих мест для населения.

Кроме того, стоит отметить, что в рамках долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» СПК «Красный Октябрь» и проектируемый свиноводческий комплекс могут получить поддержку из средств областного бюджета.

Развитие аграрного сектора в поселении довольно важно. Оно необходимо для обеспечения местного населения и  контингента населения мест отдыха и туризма продуктами питания, а также благодаря его развитию и увеличению объёмов производства, возможно сокращение импорта мяса и овощей в сельское поселение.

Выгодное географическое положение, необходимые природные ресурсы (пашни, пастбища, водоёмы и т.д.) и технические условия являются благоприятными факторами для развития сельскохозяйственного производства.

На перспективу в Беляницком сельском поселении планируется:

- Расширение деятельности предприятия СПК «Красный Октябрь».

- Организация тепличного хозяйства (овощеводство закрытого грунта).

- Организация свиноводческого комплекса на 2400 голов на площади 59,6 га около дер. Пригорки.

    - Мероприятия по развитию туризма.

Социально обусловленным, экономически выгодным и перспективным является развитие  туризма в Сонковском районе Тверской области. Район располагает уникальными природными ресурсами.

В качестве перспективных направлений развития туристско-рекреационного комплекса Беляницкого сельского поселения может быть предложено организация мест отдыха с круглогодичным обслуживанием, открытие конноспортивной базы, ориентированной на проведение верховых прогулок, конных туристских маршрутов, обучение молодежи верховой езде.

Необходимо усилить экскурсионную значимость всего Беляницкого поселения. Для чего нужно:

- разработать специальный учебно-познавательный природно-исторический экскурсионный маршрут, включающий все культурно-исторические важные объекты; подготовить профессионального гида для проведения экскурсий по вновь разработанному маршруту;

- по согласованию с тверскими туроператорами, активизировать рекламу и продажу мест на экскурсии в Беляницкое поселение.

Целесообразно усилить организационное и коммерческое начало в промысловом туризме (охота и рыболовство). Беляницкое поселение с примыкающими к нему территориями имеет большой потенциал для промысловых вариантов проведения досуга. Необходимо определить конкретные действия в сфере охоты и рыболовства. Кроме того, возможно поддержать и развить промысловый туризм.

На перспективу в Беляницком сельском поселении планируется:

- Реставрация памятников архитектуры и истории, расстановка специальных знаков;

- Организация конной туристической базы с размещением туристов в индивидуальных коттеджах в дер. Синево-Дуброво.

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

2.5.5.1 Мероприятия по развитию автомобильных дорог

Дорожно-транспортная система поселения – это не только средство коммуникации, но и необходимая составляющая социально-экономического развития территорий. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог поселения позволит  удовлетворить  потребности экономики, стабилизировать социально-экономическую ситуацию,  удовлетворить спрос в автомобильных перевозках и обеспечить рост благосостояния населения и его более комфортного проживания. Соответствие параметров автодорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, доведение характеристик транспортной инфраструктуры до нормативных с учётом ресурсных возможностей позволит также повысить пропускную способность автодорог, улучшит экологическую безопасность, улучшит параметры скоростного режима и повысит безопасность дорожного движения.

Поэтому экономическая целесообразность затрат в строительство и реконструкцию автомобильных дорог достигается, главным образом, за счёт снижения затрат на перевозку грузов и пассажиров вследствие улучшения дорожных условий, а также за счёт сокращения необходимых капитальных вложений в автотранспорт, вследствие  более бережной его эксплуатации и повышения его производительности в результате повышения скоростей движения.  Очередность проведения работ по строительству и реконструкции автодорог поселения продиктована принципом максимальной эффективности  производимых затрат и социальной значимости каждой автодороги.

Сложившаяся сеть автомобильных дорог Беляницкого сельского поселения, в основном соответствует направлению перспективных транспортных потоков.  Поэтому, прежде всего, необходимо реконструировать существующие автодороги, искусственные сооружения на них, улучшить  обустройство автодорог, что обеспечит безопасной, надёжной, круглогодичной транспортной  связью населённые пункты поселения между собой, а также связь с другими поселениями и районами области.

Беляницкое сельское поселение имеет хорошие предпосылки для своего развития: восстановление и дальнейший рост сельскохозяйственного производства (свинофермы, хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота, молочные фермы), развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (скотобойни, мясоперерабатывающее производство, завод по производству масла, зерносушильный цех), предприятия пищевой промышленности и торговли,  расширение рекреационных комплексов и туристических маршрутов, строительство новых баз отдыха, более полное использование богатейших природных ресурсов. Решение вопросов развития Беляницкого сельского поселения невозможно без дальнейшего развития и совершенствования транспортной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям безопасного движения транспорта с оптимальными скоростями и минимальными затратами времени и средств в пути следования.

Увеличение интенсивности движения ожидается как за счет грузового транспорта, так и за счёт увеличения парка легковых автомашин, находящихся в личной собственности жителей и туристов, в связи с  развитием индустрии отдыха и туризма.

Развитие автодорожной сети поселения позволит решить задачи как экономического (минимизация издержек при перевозке грузов и пассажиров), социального (обеспечение доступности каждого из сельских населённых пунктов), так и планировочного преобразования поселения, и это позволит предотвратить снижение численности сельского населения и населённых пунктов, а также вывод из севооборота сельскохозяйственных угодий.

В рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года на территории Беляницкого сельского поселения не предлагается проведение каких-либо мероприятий по усовершенствованию дорожной сети.

Проектом Генерального плана предлагается развитие дорожной сети и сферы придорожного сервиса (таблица 8), которое распределено по временным этапам.

Таблица 8

Развитие автодорожной сети Беляницкого сельского поселения до 2040 года (Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом)

| № | Наименование участка дороги | Обоснование необходимости проведения мероприятий по развитию дорожной сети | Характеристика существующей дороги | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | категория |  |  | покрытие | категория |
| первая очередь – до 2018 года |
| 1 | а/д д. Рылово –д. Палкино – д. Мериново | Обеспечение транспортного обслуживания населенных пунктов. Доведения технических параметров автомобильных дорог до современных норм в части дорожных покрытий. В результате проводимых мероприятий улучшится транспортная доступность населенных пунктов. | грунт | V | 3,4 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 2 | а/д д. Макариха – д. Рамешки |  | грунт | V | 1,0 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 3 | подъезд к д. Тимонино |  | грунт | V | 0,7 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 4 | подъезд к д. Бездежи |  | грунт | V | 2,2 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 5 | подъезд к д. Дельки |  | грунт | V | 0,5 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 6 | а/д д. Пригорки – д Талашманы |  | грунт | IV | 3,4 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 7 | участок дороги между д. Тимонино и д. Наумково | АЗС и небольшой станции техобслуживания | - | - | - | С | - | - |
| 8 | С. Беляницы, д. Пригорки, д. Федоровское | устройство автостоянок у существующих общественных объектов (лечебные, административные, учебные и объекты культуры) в населённых пунктах | - | - | - | С | - | - |
| 9 | подъезды к водозаборам в д. Синево-Дуброво | Обеспечение транспортной и пешеходной доступности к объектам инженерной инфраструктуры | - | - | 0,15 | С | пере-ход-ное | - |
| 10 | Подъезд к планируемым новым объектам хозяйственной деятельности и отдыха в районе д. Синево-Дуброво (строительство нового моста) | Обеспечение транспортной и пешеходной доступности к планируемым новым объектам хозяйственной деятельности и отдыха | - | - | 0,4 | С | а/б | - |
| расчетный срок – 2030 год |
| 11 | а/д д. Привольное – д. Синево-Дуброво | Обеспечение транспортного обслуживания населенных пунктов. Доведения технических параметров автомобильных дорог до современных норм в части дорожных покрытий. В результате проводимых мероприятий улучшится транспортная доступность населенных пунктов. | гравий | IV | 2,6 | Р | а/б | IV |
| 12 | а/д с. Беляницы – д. Федоровское – д. Истопники |  | гравий | IV | 3,4 | Р | а/б | IV |
| 13 | подъезд к д. Тимонино |  | грунт | V | 0,7 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 14 | подъезды к водозаборам в д. Талашманы, д. Ново-Ильинское, д. Озерки | Обеспечение транспортной и пешеходной доступности к объектам инженерной инфраструктуры | - | - | 0,43 | С | пере-ход-ное | - |
| перспектива – 2040 г. |
| 15 | участок а/д д. Макариха –Скрипки (Кесова гора) | Реконструкция и капитальный ремонт автодорог, обеспечивающих выход за пределы Беляницкого поселения и новые связи с сельскими поселениями Бежецкого, Кесовогорского и Краснохолмского районов Тверской области | грунт | V | 3,4 | Р | а/б | IV |
| 16 | участок а/д д.Озерки-Дубровк (Бежецкий район) |  | грунт | V | 1,6 | Р | а/б | IV |
| 17 | участок а/д Талашманы- п. Сонково |  | грунт | V | 1,9 | Р | а/б | IV |
| 18 | а/д д. Пригорки – д. Синево-Дуброво | Обеспечение транспортного обслуживания населенных пунктов. Доведения технических параметров автомобильных дорог до современных норм в части дорожных покрытий. В результате проводимых мероприятий улучшится транспортная доступность населенных пунктов. | грунт | V | 3,6 | Р | пере-ход-ное | IV |
| 19 | а/д д. Привольное – д. Бокарево |  | грунт | V | 4,0 | Р | пере-ход-ное | IV |

В первую очередь следует отдать приоритет реконструкции существующих автодорог и искусственных сооружений и доведение их технических параметров  до современных норм в части дорожных покрытий, обустройства дорожными знаками, разметкой, ограждениями, благоустройство автобусных остановок, реконструкция существующих мостов и труб с применением современных железобетонных конструкций.

Проектом Генерального плана дополнительно предлагаются развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах: с. Беляницы, д. Макариха, д. Ново-Ильинское, д. Федоровское, д. Дельки, д. Истопники, д. Рамешки, д. Наумково, д. Тимонино, д. Палкино, д. Рылово, д. Мериново, д. Синево-Дуброво, д. Привольное, д. Пригорки, д. Левинское, д. Талашманы, д. Бокарево. Строительство поселковых улиц и дорог с асфальтобетонным покрытием проезжей части и тротуаров необходимо в связи с увеличением жилых зон и перспективой застройки в соответствии с СНИП 2.07.01-89*. Так же необходимо более полное обеспечение населения общественным транспортом путём продления существующих автобусных маршрутов и использования автомашин типа «Газель» для проезда к зонам отдыха и общественным объектам.

После реализации мероприятий к 2040г. все автодороги поселения будут иметь или усовершенствованные облегчённые асфальтобетонные покрытия, или переходные покрытия, а также искусственные сооружения, отвечающие возросшим транспортным нагрузкам. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог поселения позволит удовлетворить потребности экономики, стабилизировать социально-экономическую ситуацию, удовлетворить спрос в автомобильных перевозках и обеспечить рост благосостояния населения и его более комфортного проживания. Соответствие параметров автодорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, доведение характеристик транспортной инфраструктуры до нормативных с учётом ресурсных возможностей позволит также повысить пропускную способность автодорог, улучшит экологическую безопасность и комфортность, улучшит параметры скоростного режима.

2.5.5.2 Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта

По территории поселения проходит железная  дорога  Бежецк -  Кесова Гора, но остановочных  пунктов  на этом участке  не  имеется. В районе д. Бокарево предлагается строительство ж/д станции, что существенно улучшит транспортное сообщение Беляницкого сельского поселения с близлежайшими районами.

2.5.5.3 Мероприятия по развитию воздушного транспорта

Проектом Генерального плана Беляницкого сельского поселения не предлагается размещение вертолетной площадки на территории поселения. Предполагаемая вертолетная площадка будет предусмотрена в Григорковском сельском поселении.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы увеличения численности населения, рост объемов строительства, существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, Генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по всем направлениям инженерного обеспечения территории населенных пунктов.

2.5.6.1 Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение в Беляницком  сельском поселении отсутствует.

В селе Беляницы существует два поверхностных водозабора из реки с технической водой и разводящей сетью  по поселку и на сельхозпредприятия, протяженностью 7 км. Водозабор и сети построены до 1980 года.

Согласно письму № 03/29 от 08.02.2011 г. от Тверского филиала ФГУ «ТФГУ» по Центральному федеральному округу» (см. Приложение) о наличии лицензий и разработанных зон санитарной охраны источников водоснабжения данные о разработанных зонах санитарной защиты второго и третьего пояса источников водоснабжения на территории Беляницкого сельского поселения Сонковского района не установлены.

В деревнях: Макариха, Ново-Ильинское, Озерки и Федоровское имеется по одной не действующей артскважине.

В населенных пунктах Беляницкого сельского поселения, на хозяйственно-питьевые нужды, население пользуется водой из колодцев. Воду берут из верхних, недостаточно чистых водоносных горизонтов.

Положение с обеспечением населения качественной водой на сегодняшний день  остается напряженным.

Мероприятия по развитию водоснабжения

Численность населения в Беляницком  сельском поселении на сегодняшний день составляет 1052 человека, расчетное водопотребление 210,4 м3/сутки.

Из расчета численности населения на перспективу  1944 человек, потребность в воде питьевого качества составит 388,8 м3/сутки.

Реконструкция существующего и строительство нового жилого фонда, производственных и сельскохозяйственных предприятий  и зон отдыха определяет развитие водозаборных сооружений и сетей вблизи деревень: Макариха, Ново-Ильинское, Федоровское,  Озерки, Синево-Дуброво, Привольное, Талашманы и села Беляницы.

Для гарантированного водоснабжения в этих населенных пунктах предполагается централизованная система водоснабжения в составе: источник - артезианская скважина, водоподготовка (возможно обезжелезивание с обеззараживанием), закольцованная водопроводная сеть с водопроводными колонками и пожарными гидрантами.

Для обеспечения наружного пожаротушения  в  местах, не оборудованных кольцевыми сетями водопровода, пожаротушение  предусмотреть из противопожарных резервуаров или естественных водоемов.

Местоположение источников водоснабжения выбирается с учетом организации зон санитарной охраны (1, 2 и 3 поясов).

В Проекте Генерального плана 1пояс ЗСО составляет 30 м., 2 пояс – 100 м., 3 пояс – 600 м. Расчеты сделаны на основании «Рекомендаций по гидрологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов ЗСО подземных источников хозяйственного питьевого водоснабжения», разработанных ВНИИ ВОДГЕО.

Для снабжения технической водой сельхозпредприятий предлагается использовать воду из поверхностных источников. Беляницкое сельское поселение имеет сеть мелких рек и ручьев.

2.5.6.2 Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)

В сельских населенных пунктах Беляницкого  сельского  поселения отсутствует система канализации с централизованным сбором, отведением и очисткой стоков. Сбор стоков осуществляется в выгребах.

Канализация объектов животноводства предусматривает удаление навоза на прифермерские навозохранилища и вывозом на поля запахивания. На большинстве объектов животноводства проводится торфокомпостирование навоза, также предусмотрены жижесборники.

Промышленных предприятий, имеющих локальные очистные сооружения, в поселении нет.

Мероприятия по развитию водоотведения (канализации)

Для дальнейшего развития сельского поселения и курортной зоны необходимо развивать сеть канализации и очистных сооружений.

Предполагается разместить очистные сооружения вблизи  села Беляницы для канализования деревень: Ново-Ильинское, Федоровское, Ашекромино, Почеп и села Беляницы; вблизи д. Макариха; вблизи д. Талашманы; вблизи д. Привольное для канализования деревень Привольное, Лютики; вблизи д. Талашманы.

На перспективу предлагается разместить очистные сооружения в районе деревень Синево-Дуброво, где планируется создание базы отдыха.

При небольших расходах воды возможно применение малых установок заводского изготовления для отдельных населенных пунктов и усадеб.

Для канализования новых и существующих промышленных предприятий производственного и сельскохозяйственного направления необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения с последующим выпуском в канализационную сеть населенного пункта.

Степень очистки стоков должна соответствовать требованиям, предъявляемым к выпускам в водоем 1 категории рыбохозяйственного значения и культурно-бытового использования.

При размещении очистных сооружений следует учитывать необходимость организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1-2361-08 , СЗЗ для очистных сооружений Беляницкого сельского поселения составит не менее 150 метров.

Дождевая канализация

На территории Беляницкого сельского поселения практически отсутствует система дождевой канализации: поверхностный сток по рельефу уходит в водоприемники.

Предлагается строительство сети дождевой канализации (открытой и закрытой) и локальных очистных сооружений в местах потенциальных источников загрязнений (стоянок автотранспорта, АЗС, промпредприятий, с/х предприятий.

2.5.6.3 Теплоснабжение

В настоящее время система теплоснабжения поселения не отвечает современным требованиям, т.к. централизованное теплоснабжения в поселении отсутствует и источником теплоснабжения жилого сектора и зданий общественного назначения является печное отопление. В качестве топлива используются уголь и дрова.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

В с. Беляницы, д. Федоровское, д. Макариха,  д. Ново-Ильинское частично отопление от теплогенераторов на газовом топливе. 
Планируемое строительство служебного жилья блокированного и /или усадебного типа, реконструкция имеющегося жилого фонда, строительство объектов социально-культурной сферы и перерабатывающих минипроизводств и предприятий на основе требований экономии топлива и защиты окружающей среды предопределяют целесообразность интенсивного развития структуры теплоснабжения поселения.

Основные предполагаемые мероприятия:

- газификация сельских населенных пунктов для возможности использования индивидуальных теплогенераторов;

- устройство теплоснабжения от автономных источников на газовом топливе объектов общественного назначения;

- строительство котельных контейнерного типа для наиболее населенных пунктов.

Эти мероприятия позволят:

- оборудовать системы отопления зданий средствами автоматизации  и индивидуальным учетом теплопотребления (п. 6.1.2,  п.6.5.13 и п. 6.1.3
 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») для эффективного использования тепловой энергии и обеспечения комфортной температуры воздуха в отапливаемых помещениях на уровне, заданном потребителем;

- снизить количество выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива, расходуемого на выработку тепловой энергии.

2.5.6.4 Газоснабжение

Газификация Тверской области в настоящее время не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Уровень газификации области природным газом, особенно в сельской местности значительно отстает от среднего показателя по Российской Федерации.

Мероприятия по развитию газоснабжения

В соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Тверская область», разработанной  ОАО «Промгаз» в 2006 г. планируется строительство межпоселковых газопроводов в негазифицированные населенные пункты Беляницкого сельского поселения.

В целях дальнейшего развития газификации области, улучшения социально-экономических условий жизни населения Администрацией области  разработан перечень мероприятий по газификации области. В этот перечень включено строительство газопроводов-отводов в районы, не имеющие природного газа.

Магистральный газопровод проходит по всей территории Беляницкого сельского поселения   и это способствует в перспективе  проводить отводы от магистрального газопровода с установкой ГРП (ШРП) и далее к населенным пунктам, деревням, в которых на данный момент используется сжиженный (баллонный) газ на нужды пищеприготовления и на хозяйственно-бытовые нужды и частично природный газ на нужды пищеприготовления.

В Беляницком  сельском поселении намечается развитие населенных пунктов: д.Талашманы, д.Синево-Дуброво, с.Беляницы, д.Пригорки со строительством цеха по производству льняного масла, свиноводческого комплекса 2400 голов, строительство  завода по переработке  молочно-мясной продукции, сыроварни, строительство служебного жилья, реконструкция имеющегося жилищного фонда, строительство детского сада, школы, клуба, библиотеки, КБО, бассейна.

Прокладка отводов от магистрального газопровода высокого давления дает возможность использовать природный газ на всех перечисленных объектах на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления объектов  социальной сферы должно быть предусмотрено строительство котельных, работающих на природном газе.

Газификация всего поселения дает возможность  обеспечения теплом от индивидуальных теплогенераторов жилого сектора, устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения на газовом топливе объектов общественного назначения.

Дальнейшая газификация области и развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРС, ГРП) связана с возможностями получения природного газа муниципальными образованиями и с расширением направлений использования природного газа.

2.5.6.5 Электроснабжение

Настоящий раздел разработан с учетом «Схемы развития распределительных электрических сетей 35-110кВ ОАО «Тверьэнерго» на период  до 2015г.», разработанной ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», С.Петербург, 2007г.

Источником электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания населения Беляницкого сельского поселения  является подстанции ОАО «Тверьэнерго»:

- ПС «Беляницы» 35/10кВ трансформатор 1,6МВт

- ПС «Сонково» 35/10кВ трансформатор 4,0МВт и трансформатор 3,2МВт

Энергоснабжающая организация ОАО «МРСК-ЦЕНТРА» «Тверьэнерго»

Эксплуатирующая организация:

(линии 35,110кВ) ОАО «МРСК-ЦЕНТРА» «Тверьэнерго» ПО «Бежецкие электросети»

(линии 10кВ и 0,4кВ) ОАО «МРСК-ЦЕНТРА» «Тверьэнерго» «Сонковский РЭС»

В настоящее время ПС 35/10кВ «Беляницы» запитана по ВЛ-35кВ от

ПС 110/35/10кВ «Рассвет» мощностью 10МВт. ВЛ-35кВ сдана в эксплуатацию в 1983г. и проходит по территории Беляницкого сельского поселения.

ПС 35/10кВ «Беляницы» и ВЛ-35кВ находятся в удовлетворительном состоянии. Трансформатор в настоящее время загружен:

-зима        -20% от номинальной мощности

-лето         -15% от номинальной мощности

ПС35/10кВ «Беляницы» имеет резерв по мощности, имеется свободная ячейка 10кВ, необходимо расширение подстанции и строительство новых КРУН.

ПС 35/10кВ «Сонково» запитана по ВЛ-35кВ от ПС110/35/10кВ «Рассвет» и по

ВЛ-35кВ от ПС110/35/10кВ «Пищалкино» (ОАО «Ярэнерго»)

Трансформаторы в настоящее время загружены в среднем на 18% от номинальной мощности.

Часть распределительных сетей 10кВ и подстанций 10/0,4кВ (20%) сданы в эксплуатацию в 60-70гг. прошлого века и на 70% нуждаются в модернизации (замена существующих деревянных опор ВЛ-10кВ на железобетонные, замена провода АС на провод марки СИП). Остальные распределительные сети 10кВ и подстанции 10/0,4кВ (80%) сданы в эксплуатацию в последнем десятилетии прошлого века и находятся в хорошем техническом состоянии. В целом состояние сетей 10кВ работоспособное и состояние удовлетворительное.  Существующие фидеры 10кВ от ПС35/10кВ «Беляницы» и ПС35/10кВ «Сонково»,  проходящие по территории Беляницкого сельского поселения, загружены на 20% от пропускной мощности.

По территории Беляницкого сельского поселения проходит двухцепная ВЛ-110кВ от ПС220/110кВ «Бежецк» и ВЛ-35кВ от ПС 110/35/10кВ «Рассвет» к ПС35/10кВ «Беляницы».

По территории Беляницкого сельского поселения от ПС35/10кВ «Беляницы» проходят следующие фидеры 10кВ:

- «№831» (провод 3АС-35 и 3А-35, по территории Беляницкого с/п длина 6,65км)

- «№832» (провод 3АС-35, длина 4,72км)

- «№833» (провод 3АС-35, длина 8,66км)

- «№834» (провод 3АС-50 и 3АС-35, по территории Беляницкого с/п длина 14,26км)

По территории Беляницкого сельского поселения от ПС35/10кВ «Сонково» проходят следующие фидеры 10кВ:

-«№1 Сонковский» (провод 3АС-35, по территории Беляницкого с/п длина 14,13км)

-«№9 Сонковский» (провод 3АС-50 и 3АС-35, по территории Беляницкого с/п длина 10,16км)

Фидеры «№834» и «№9 Сонковский» и «№4 Сонковский», «№1 Сонковский» и «№4» от РП Княжево Бежецкого РЭС закольцованы.

Электроснабжением обеспечены все деревни Беляницкого сельского поселения кроме: д. Бокарево, д. Истопники, д. Квасово, д. Левинское, д. Почеп, д. Рамешки.

По категорийности электроснабжения электропотребители на территории Беляницкого сельского поселения относятся к  III-категории электроснабжения.

Потребители электроэнергии в процентном соотношении:

- жилая застройка  - 40%

- объекты коммунального хозяйства  - 40%

- прочие -10%

На территории Беляницкого сельского поселения установлены трансформаторные подстанции 10/0,4кВ следующих типов: мачтовые, столбовые, киосковые, кирпичные.

Суммарная мощность трансформаторов 10/0,4кВ составляет -6793кВА

Самая  большая единичная мощность -630кВА

Общее количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ  - 37шт

Коэффициент загрузки приближенно  -15-20%

Срок службы трансформаторных подстанций в среднем   -15лет

Общая протяженность линий 10кВ  -  58,58км.

Изношенность трансформаторных подстанций 10/0,4кВ  -20%

В целом состояние электросетей подстанций 35кВ, 10кВ Беляницкого сельского поселения хорошее, имеется резерв мощности, пропускной способности и перспективы развития. Необходима модернизация распределительных сетей для увеличения надежности электроснабжения потребителей, уменьшения потерь электроэнергии и уменьшения эксплуатационных затрат.

Согласно схеме развития распределительных электрических сетей 110/35кВ ОАО «Тверьэнерго» предусмотрена реконструкция ПС35/10кВ «Беляницы» с  установкой вводного вакуумного выключателя 35кВ. Также предусмотрен демонтаж ПС35/10кВ «Сонково». Предусмотрена реконструкция ПС110/35/10кВ «Рассвет»  с установкой второго трансформатора 110/35/10кВ, модернизации шин 110,35,10кВ, замена оборудования. Фидеры 10кВ, запитанные от ПС35/10 «Сонково», переводятся на питание от ПС 110/35/10кВ «Рассвет». Питание второго трансформатора 110/35/10кВ на ПС110/35/10кВ «Рассвет» предусматривается отпайкой от ВЛ-110кВ от ПС220/110кВ «Бежецк».

Мероприятия по развитию электроснабжения

Согласно «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС»» в распределительном электросетевом комплексе при реконструкции сетей необходимо применять ТП-10/0,4кВ закрытого типа, ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), деревянные опоры заменять на железобетонные, воздушные линии электропередач выполнять изолированным проводом типа СИП.

Электрическая мощность по Беляницкому сельскому поселению на расчетный срок составит - 3542кВт

Для присоединения данной электрической нагрузки к сетям необходимо получить разрешение на техническое присоединение от ОАО «Тверьэнерго».

При новом строительстве жилых, административных и производственных объектов необходима поэтапная модернизация и замена электрооборудования, строительство новых ЛЭП-10кВ и трансформаторных подстанций.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство линий ВЛ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛ-10кВ составит ориентировочно 4.6 км.

2. Строительство кабельных распределительных линий 10кВ для электроснабжения новых участков строительства .

Протяженность новых линий КЛ-10кВ составит ориентировочно 0,9 км (в одну нитку).

3. Строительство новых ТП предположительно:

- для потребителей II категории надежности

2шт БКТП-2х400кВА, КТП-2х250кВА, 2шт КТП-2х160кВА, 2шт КТП-2х100кВА,

КТП-2х63кВА

- для потребителей III категории надежности

8шт КТП-1х40кВА, 5шт КТП-1х63кВА, 5шт КТП-1х100кВА и 6шт КТП-1х160кВА,

КТП-1х400кВА.

Электроснабжение потребителей с небольшими нагрузками предусматривается от существующих ТП.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

4. Строительство в зоне индивидуальной застройки воздушных распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 5.0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители производственного и жилищно-коммунального сектора поселения относятся к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. Проектируемые потребители 2 и 3-й категории.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

Расчет электрической мощности жилищного фонда представлен в таблице 9. Расчет электрической мощности учреждений и предприятий нежилого назначения представлен в таблице 10.

Таблица 9

Расчет электрической мощности жилищного фонда

| № | Населенный пункт | К-во ж. домов | Электрическая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокарево | 40 | 48 |
| 2 | Литики | 12 | 24 |
| 3 | Синево-Дуброво | 192 | 148 |
| 4 | Привальное | 439 | 312 |
| 5 | Пригорки | 177 | 142 |
| 6 | Левинское | 160 | 128 |
| 7 | Талашманы | 182 | 146 |
| 8 | Тимонино | 47 | 52 |
| 9 | Рылово | 177 | 142 |
| 10 | Палкино | 159 | 128 |
| 11 | Бездежи | 17 | 31 |
| 12 | Мериново | 53 | 59 |
| 13 | Наумково | 26 | 37 |
| 14 | Федоровское | 87 | 87 |
| 15 | Дельки | 39 | 47 |
| 16 | Истопники | 34 | 44 |
| 17 | Ново-Ильинское | 78 | 71 |
| 18 | Рамешки | 20 | 32 |
| 19 | Макариха | 93 | 84 |
| 20 | Озерки | 25 | 35 |
| 21 | Беляницы | 70 | 70 |
|  | всего: |  | 1867 |

Таблица 10

Расчет электрической мощности учреждений и предприятий нежилого назначения

| № | Населенный пункт | К-во объектов | Электрическая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бокарево |  |  |
| 1 | Магазин | 1 | 15 |
| 2 | Кафе-столовая | 1 | 40 |
|  | Всего |  | 55 |
|  | Пригорки |  |  |
| 1 | Физкульт. и спортив. сооружения | 1 | 40 |
| 2 | Предприятие торговли | 1 | 20 |
| 3 | Кафе-столовая | 1 | 40 |
| 4 | Ферма до 1200 голов животных | 1 | 120 |
| 5 | Свиноферма на 250 свиней | 1 | 90 |
| 6 | Скотоубойный цех | 1 | 80 |
|  | Всего |  | 390 |
|  | Привольное |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | 1 | 20 |
| 2 | Ферма до 100 голов животных | 1 | 50 |
| 3 | Пожарное депо | 1 | 15 |
|  | Всего |  | 85 |
|  | Синево-Дуброво |  |  |
| 1 | База отдыха(с конюшней, магазином, | 1 | 120.0 |
|  | кафе, домиками для гостей |  |  |
| 2 | Сыроварня | 1 | 40 |
|  | Всего |  | 160 |
|  | Палкино |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | 1 | 30.0 |
| 2 | Ферма до 1200 голов животных | 1 | 120 |
|  | Всего |  | 150 |
|  | Мериново |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | 1 | 30 |
|  | Всего |  | 30 |
|  | Макариха |  |  |
| 1 | Кафе-столовая | 1 | 40 |
| 2 | Мини-пекарня | 1 | 50 |
| 3 | Ферма до 1200 голов животных | 1 | 120 |
|  | Всего |  | 210 |
|  | Ново-Ильинское |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | 1 | 30.0 |
|  | Всего |  | 30 |
|  | Беляницы |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | 1 | 30 |
| 2 | Физкультур. и спортив. Сооружения | 1 | 30 |
| 3 | Кафе-столовая | 1 | 40 |
|  | Всего |  | 100 |
|  | Талашманы |  |  |
| 1 | Магазин | 1 | 30.0 |
| 2 | Кафе | 1 | 40 |
| 3 | Ферма до 100голов | 1 | 50 |
| 4 | Завод по производству раст. масла | 1 | 120 |
| 5 | Мясоперерабатывающее произ-во | 1 | 120 |
|  | Всего |  | 360 |
|  | Наумково |  |  |
| 1 | Ферма до 50 голов животных | 1 | 35 |
|  | Всего |  | 35 |
|  | Между д. Тимонино и д. Наумково |  |  |
| 1 | АЗС | 1 | 70 |
|  | Итого, потребность в электрической мощности учреждениями и предприятиями нежилого назначения |  | 1675 |
|  | Всего потребность в электрической мощности жилищным фондом, учреждениями и предприятиями нежилого назначения |  | 3542 |

2.5.6.6 Связь и информатизация:

#### Связь

Предприятие поставляющее услуги связи - ОАО «Центртелеком» Сонковский УЭС

В Беляницком сельском поселении находится АТС в с. Беляницы и в д. Пригорки. В остальных деревнях сети связи отсутствуют.

В с. Беляницы установлена цифровая модульная АТС:

- Емкость телефонных номеров - 200, из них свободных -20;

- Возможно расширение емкости станции до 400 номеров.

В д. Пригорки установлена цифровая модульная АТС:

- Емкость телефонных номеров -200, из них свободных -140;

- Возможно расширение емкости станции до 400 номеров.

Таксофоны установлены во всех деревнях Беляницкого сельского поселения кроме: д. Бездежи, д. Бокарево, д. Истопники, д. Квасово, д. Левинское, д. Почеп, д. Рамешки.

Полностью отсутствует проводная телефонная связь в деревнях: д. Бездежи, д. Бокарево, д. Истопники, д. Квасово, д. Левинское, д. Почеп, д. Рамешки.

Сети связи в основном выполнены воздушными на деревянных опорах, частично кабельными.

Система связи работает неудовлетворительно.

Проблема нехватки связи из-за дальности расположения деревень (8-10 км) и дальности прокладки сетей. Сети связи нуждаются в модернизации.

Мероприятия по развитию связи

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 330 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 791 номер.

Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории села и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В населенных пунктах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселениях транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения на всех территориях перспективной застройки.

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, использованию и охране лесов

Особые природоохранные мероприятия необходимо проводить на территориях памятников природы, являющихся особо охраняемыми природными территориями. В целях сохранения флоры и фауны, а также природных экосистем в границах памятников природы целесообразно прекратить любую сельскохозяйственную деятельность, в том числе распашку земель и покос трав, строительство сооружений, выемку грунта, загрязнение территории, а также рубку леса, разжигание костров и устройство стоянок.

2.6.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) на действующих предприятиях;

- для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо проводить озеленение населенных пунктов, обновлять старые насаждения, проводить благоустройство дорог.

2.6.2 Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта

В целях решения задач по снижению загрязнения от автотранспорта в проекте предлагаются следующие мероприятия:

- вне населенных пунктов – создание и восстановление придорожных лесных полос вдоль автомобильных дорог муниципального значения.

2.6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

В целях решения задач по охране и рациональному использованию водных ресурсов в проекте предлагаются следующие мероприятия:

- осуществление контроля над сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами). Организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля качества воды в водоемах.

- в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- в границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

- водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены такие водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

- собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с действующим Водным Кодексом.

- границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

2.6.4 Мероприятия по охране и восстановлению почв

В целях решения задач по охране и воспроизводству почв в проекте предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение почв и их плодородия;

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защита растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- сохранение достигнутого уровня мелиорации;

- рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечение земель в оборот;

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

- внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;

- при проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель;

- в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Чтобы сохранить плодородие почв и при этом сократить негативное воздействие минеральных удобрений, необходимо выполнять ряд технологических правил.

Основные из них:

1) объем вносимых удобрений, пропорции между отдельными их видами должны полностью соответствовать типу почв и культурам, которые на них выращиваются;

2) для сокращения попадания удобрений в водоемы не рекомендуется их внесение на поля до таяния снега;

3) необходимо также повысить процент усвоения растениями питательных веществ, для чего требуется внедрение новых технологий производства удобрений.

– проведение мелиоративных работ.

Проведение рекультивации территорий ликвидируемых предприятий с/х назначения, с последующим освоением этих территорий.

2.6.5 Мероприятия по охране и  защите лесов

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высоко качественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов  с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с  их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Выделены следующие категории защитных лесов:

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны, лесопарки;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3. Ценные леса:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

- леса, имеющие научное или историческое значение.

Выделены следующие особо защитные участки лесов:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

- постоянные лесосеменные участки;

- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

- другие особо защитные участки лесов.

К лесам, имеющим научное или историческое значение, отнесены памятники природы регионального значения.

К лесам, расположенным в водоохранных зонах относятся леса лесничества, примыкающие к поверхностным водным объектам. Минимальная ширина водоохранных зон, вокруг которых установлена ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Для сохранения и приумножения лесов рекомендуются следующие мероприятия:

- леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов;

- охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, если иное не предусмотрено другими федеральными законами;

- в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

- защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, – на их локализацию и ликвидацию;

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

- в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности;

- сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств лесов;

- детальное изучение всех сохранившихся в районе Беляницкого сельского поселения лесных массивов.

2.6.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В целях охраны и восстановления объектов культурного наследия (далее «объектов»), а также включения их в планировочную систему поселения и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий.

Они включают:

- Постановку вновь выявленных объектов на государственную охрану;

- Восстановление и реставрацию объектов культурного наследия с определением дальнейшего их использования;

- Установку памятных знаков, информационных блоков об объектах культурного наследия, включающих информацию об объекте, охране и ответственности;

- Активное использование объектов культурного наследия при архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Для выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ, а также привлечение коммерческих структур для их реализации.

2.7 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

2.7.1 Мероприятия по озеленению населенных пунктов

В целях решения задач по озеленению населенных пунктов в проекте предлагаются следующие мероприятия:

- создание общепоселкового парка, непосредственно связанного с лесопарковой зоной;

- создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания;

- озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

- устройство озелененных групповых двориков;

- озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники);

- озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школы, детсада, больницы, спортивных сооружений, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

2.7.2 Мероприятия по санитарной очистке территории

В целях решения задач по санитарной очистке территории в проекте предлагаются следующие мероприятия:

- разработка муниципального правового акта об обращении с отходами в населенных пунктах;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- установка мусорозборных контейнеров на территории населенных пунктах, санаториев и баз отдыха, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- сбор, транспортировка и удаление ТБО на полигон (районный полигон ТБО находится на территории соседнего сельского поселения в районе д. Сараево);

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- применение мусоровозных машины с механизированной выгрузкой отходов из контейнеров.

Согласно данным Росстата  количество жителей в поселении составляет 1052 человек. В соответствии со СНиПом 2.07.01-89 норма накопления твердых бытовых на человека в год составляет 225 кг, общая масса отходов на территории Беляницкого сельского поселения на современном этапе составляет 236 700 кг/год (1183,5 м3/год). В перспективе, в связи с ростом численности населения, данный показатель составит 437 400 кг/год (2187 м3/год).

Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО Министерства строительства РФ минимальный объем полигона составляет 10 000 м3/год. Следовательно, можно сделать вывод, что выделение земельного участка под полигон для ТБО нецелесообразно. Утилизация мусора, как и делалось ранее, будет  производиться на территорию свалки ТБО, расположенной в районе д. Сараево. В поселении же необходима установка мусорных контейнеров, для своевременного забора мусора.

2.7.3 Мероприятия по обеспечению медико-экологического благополучия населения

В целях решения задач по обеспечению медико-экологического благополучия населения в проекте предлагаются следующие мероприятия: приведение скотомогильников в состояние, минимально угрожающее загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей:

- скотомогильники, покрытые бетонным саркофагом, должны быть оборудованы предупредительными аншлагами;

- скотомогильники, расположенные на берегу рек и водоемов и вблизи мест массового отдыха населения должны быть покрыты бетонными саркофагами;

- новое строительство в пределах СЗЗ скотомогильников ограничивается по генплану.

Согласно письму от 30.03.2011 г. от ГУВ «Сонковская СББЖ» (см. Приложение) на территории Беляницкого сельского поселения имеется учтено и имеется три скотомогильника, площадями по 600 кв. м., огорожены, оканавлены имеют опознавательные знаки. Два скотомогильника законсервированы из-за отсутствия животных в сельхозпредприятиях «колхоз им. М. Горького» и «колхоз Рассвет». Скотомогильники находятся севернее д. Синево-Дуброво и северо-западнее д. Левинское. Действующий скотомогильник располагается юго-восточнее д. Тимонино, имеет удовлетворительное состояние, угрозы подтопления нет.

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от скотомогильников в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. На сегодняшний день СЗЗ перекрывает часть д. Квасово. Учитывая тот факт, что д. Квасово на сегодняшний день является нежилой, то развитие данного населенного пункта генеральным планом на перспективу не предусматривается. Зоны от двух других скотомогильников не перекрывают территорий населенных пунктов. Учитывая с/х направленность поселения, скотомогильники будут активно использоваться. В дальнейшем потребуется провести мероприятия по их модернизации в целях повышения их емкости. Если в ходе земляных работ, связанных со строительством, благоустройством, лесоустроительными работами или сельскохозяйственной деятельностью на территории Беляницкого сельского поселения, будут обнаружены крупные костные останки животных, необходимо приостановить земляные работы и обратиться в администрацию Беляницкого сельского поселения для создания специальной комиссии.

2.8 Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- вертикальная планировка застроенной территории, организация и формирование первичного поверхностного стока в целях снижения водонасыщения грунтов, повышения уровня грунтовых вод, термоэрозии грунтов и прочих негативных последствий;

- организация поверхностного стока с застроенной территории, путем устройства развитой водоотводной сети (водоотводящая сеть предусмотрена из открытых водоотводных лотков с очистными сооружениями поверхностного стока);

- организация комплекса инженерно-технических мероприятий по борьбе с оврагообразованием.

2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия по предотвращению ЧС техногенного и природного характера будут рассмотрены в отдельном томе Проекта Генерального плана «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.9 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

1. Утверждение плана реализации генерального плана поселения.

2. Утверждение Правил землепользования и застройки поселения.

3. Обращение к органам местного самоуправления Сонковского района с предложением об учете при подготовке  схемы территориального планирования муниципального района решений генерального плана поселения в части строительства (реконструкции) на территории поселения объектов образования, здравоохранения, культурно-досугового назначения, физической культуры и спорта,  инженерной инфраструктуры (электро-, газоснабжения районного значения), финансируемых за счет средств районного бюджета.

4. Муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования.

5. Подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

2.11 Основные технико-экономические показатели генерального плана Беляницкого сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Перспектива (на 2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га/км2 на чел. | 17 230 / 0,16 | 17 230 / 0,09 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га/% | 145,84 / 0,85 | 467,43 / 2,71 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | » | - | - |
|  | 4 - 5-этажная застройка | » | - | - |
|  | малоэтажная застройка | » | 145,84 / 0,85 | 467,43 / 2,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | » | 6,62 / 0,04 | 9,05 / 0,05 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | » | 139,22 / 0,81 | 458,38 / 2,66 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | » | 13,41 / 0,08 | 19,09 / 0,11 |
| 1.1.3 | производственных зон | » | 14,16 / 0,08 | 59,66 / 0,35 |
| 1.1.4 | зон инженерной и транспортной инфраструктур | » | 280,84 / 1,63 | 418,23 / 2,43 |
| 1.1.5 | зона рекреационного назначения | » | 33,55 / 0,19 | 104,63 / 0,61 |
| 1.1.6 | зон сельскохозяйственного использования | » | 9 339,65 / 54,21 | 8 890,27 / 51,60 |
| 1.1.7 | зона особо охраняемых территорий | » | - | - |
| 1.1.8 | зона акватории | » | 33,48 / 0,19 | 33,48 / 0,19 |
| 1.1.9 | лесные земли | » | 7 363,05 / 42,73 | 7 228,16 / 41,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | земли государственного лесного фонда | » | 834,38 / 4,84 | 834,38 / 4,84 |
| 1.1.10 | зон специального назначения | » | 6,02 / 0,04 | 9,05 / 0,05 |
| 1.1.11 | режимных зон | » | - | - |
| 1.1.12 | иных зон | » | - | - |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования | » | 577,81 / 3,35 | 394,66 / 2,29 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | » | 32,46 / 0,19 | 66,39 / 0,38 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | » | 53,23 / 0,31 | 117,22 / 0,68 |
|  | прочие территории общего пользования | » | 492,12 / 2,87 | 211,05 / 1,22 |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т. п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | » | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского, сельского поселения: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | » | - | - |
|  | земли субъекта Российской Федерации | » | - | - |
|  | земли муниципальной собственности | » | - | - |
|  | земли частной собственности | » | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1052 | 1944 |
|  | В том числе собственно города | » | - | - |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост |  | 6,5 |  |
|  | убыль |  | -11,4 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения: | чел/% |  |  |
|  | дети до 15 лет | » | 147 / 14 | 291 / 15 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | » | 630 / 61 | 1264 / 65 |
|  | население старше трудоспособного возраста | » | 264 / 25 | 389 / 20 |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | чел. | 336 | - |
|  | Из них в материальной сфере | чел/% численности занятого населения | 264 / 78,6 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | промышленность | » | 40 / 11,9 | - |
|  | транспорт | » | - | - |
|  | сельское хозяйство | » | 224 / 66,6 | - |
|  | прочие | » |  |  |
|  | В обслуживающей сфере | » | 72 / 21,4 | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 41,565 | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 38 | - |
| 3.3 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | » | 1,540 / 4 | - |
|  | 4 - 5-этажных домах | » | - | - |
|  | в малоэтажных домах | » | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | » | - | - |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | » | 40,025 / 96 | - |
| 3.4 | Жилищный фонд с износом более 70 % | » | 40 | - |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | » | - | - |
| 3.5 | Убыль жилищного фонда - всего | » | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | » | - | - |
|  | частной собственности | » | - | - |
| 3.6 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | техническому состоянию реконструкции другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | тыс. м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.7 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.8 | Новое жилищное строительство - всего | » | - | 77,64 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов за счет средств населения | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | 77,64/100 |
| 3.9 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  | - | 77,64 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | » | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | » | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | » |  | 77,64 |
|  | 4 - 5-этажное | » | - | - |
|  | многоэтажное | » | - | - |
| 3.10 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - | 77,64 |
|  | на свободных территориях | » | - | 77,64 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | » | - | - |
| 3.11 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 0%; только технический | 50 |
|  | канализацией | » |  | 50 |
|  | электроплитами | » |  |  |
|  | газовыми плитами | » |  |  |
|  | теплом |  |  |  |
|  | горячей водой |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | - | 108 /43 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего | » | - | 333 /131 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | По заданию на проектирование |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | По заданию на проектирование |
| 4.5 | Больницы – всего / 1000 чел. | коек | 25 | По заданию на проектирование |
| 4.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | 8-10 | По заданию на проектирование |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | - | 760,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Продовольственных товаров | » | - | 253,6 |
|  | Непродовольственных товаров | » | - | 507,2 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | размер земельного участка, м2 | - | 2000 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | размер земельного участка, м2 | - | 1000 |
| 4.10 | Предприятия коммунального обслуживания | размер земельного участка, м2 | - | 4000 |
| 4.11 | Учреждения культуры и искусства – всего / 1000 чел. | мест | 300 / 300 | 760 / 300 |
| 4.12 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего / 1000 чел. | размер земельного участка, м2 | - | 418,5 / 165 |
| 4.13 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма – всего / 1000 чел. | Соответствующие единицы | - | По заданию на проектирование |
| 4.14 | Учреждения социального обеспечения – всего / 1000 чел. | » | - | По заданию на проектирование |
| 4.15 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | Кол-во опер.мест/размер участка, м2 | - | 1/500 |
| 4.16 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | » | - | По заданию на проектирование |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 31,9 | 44,8 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 5,4 | 5,4 |
|  | автобус | км | 26,5 | 39,4 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 81,1 | 179,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | поселковых дорог | » | 58,0 | 57,4 |
|  | главных улиц | » | 14,4 | 21,0 |
|  | основных улиц в жилой застройке | » | 8,1 | 52,2 |
|  | второстепенных улиц в жилой застройке | » | 0,3 | 34,8 |
|  | проездов | » | 0,3 | 13,9 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 179,4 | 277,6 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | » | 66,8 | 179,3 |
| 5.4 | Из общей протяженности сельских улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - |  |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 10 | 10 |
| 5.7 | Аэропорты | единиц | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | » | - | - |
|  | федерального значения | » | - | - |
|  | местного значения | » | - | - |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | » |  | 0,527 |
|  | на производственные нужды | » |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут |  | 0,527 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | » |  | 0,527 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. |  | 160 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | » |  | 0,527 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 85 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. м3/сут |  | 0,527 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | » |  | 0,527 |
|  | производственные сточные воды | » |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м³/ сут |  | от 300 до 50 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 85 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн кВт.ч/год | 53,558 640 | 86,102 040 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | » | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | » | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч | 33 952 | 47 692 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | » |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,114 | 9829 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 58,58 | 64,08 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  | - | - |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | » |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, ACT) | » |  |  |
|  | районные котельные | » |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | » |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  | 25 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн м3/год |  | 0,350 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | » |  | 0,200 |
|  | на производственные нужды | » |  | 0,150 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | » | нет | газопровод высокого давления |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  | 25 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 30 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 400 | 791 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  |
|  | протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | намыв и подсыпка | млн м3 |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,24 | 0,44 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц / тыс. т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | » | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | » | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | нет | не планируется |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 0,06 | - |
|  | В том числе стихийных | » | 0,06 | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 4 / 4,35 | 4 / 7,38 |
| 7.2 | Обще количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т / год |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн м3/год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | » | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | » | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | » | - | - |
| 8.8 | Защита почв и недр | тыс. чел. | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | - | - |

# Приложения

Авторский коллектив.

| Ф И О | Подпись | Выполненные разделы |
| --- | --- | --- |
| Бармина И.А. – главный архитектор проекта Крыгина А.А. – руководитель группы Беликов Н.А. – инженер 3 категории Николаева А. В. - инженер 3 категории |  | ВВЕДЕНИЕ; Раздел 1: 1.1; 1.2; Раздел 2: 2.2; 2.3; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9. |
| Чумакова Г.П. - зам. Генерального директора по экономике Кузьмина И. Ю. – экономист |  | Раздел 2: 2.1; 2.4 |
| Волконская Л.М. – зав. группой дорожников. |  | Раздел 2: 2.4.2. |
| Кудрявцева Л.П. – зав. сектором по котельным установкам и охране окружающей среды |  | Раздел 2: 2.5. |
| Мачужак М.Л – главный специалист института по теплоснабжению |  | Раздел 2: 2.4.3.3. |
| Галкина Т.С. – ведущий инженер |  | Раздел 2: 2.4.3.4. |
| Синеокая И. С. – главный специалист института по водоснабжению и канализации Константинова Е. П. – ведущий инженер |  | Раздел 2: 2.4.3.1; 2.4.3.2. |
| Жданова Г.А. – зав. электротехническим сектором |  | Раздел 2: 2.4.3.5; 2.4.3.6 |